FAW ver.2

Внешний вид панели приборов

# Схема модуля

Для начального програмирования модуля вывод SW можно подпаять к панели = земля или через кнопку на землю

Нажимаем кнопку и подаем питание на панель Удерживаем кнопку до получения нужного значения

Отпускаем кнопку Дисплей возвращается в рабочий режим

Пример

На дисплее значение 19876 км  ,нужно получить 9876 км

19876-9876=10000  Это значение и должны выставить при установки

Модуль автоматически будет вычитать из текущего пробега установочное значение